询价文件

项目名称：五环机房维保服务项目

项目编号：STZ-FSXJ23001

江苏省体育装备中心

二〇二三年三月

总  目  录

第一章  询价邀请	1

第二章  合同条款及格式	4

第三章  成交标准	8

第四章  项目需求	9

第五章  响应文件格式	12

# 第一章  询价邀请

项目概况

五环机房维保服务项目的潜在供应商应在江苏体彩网自行下载 获取采购文件，并于2023年3月16日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：STZ-FSXJ23001

项目名称：五环机房维保服务项目

采购方式：询价

预算金额：8万元。

采购需求：江苏体彩五环机房维保服务，包括机房基础维护管理、供配电监测系统、UPS供电系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控系统，机房供水水路、电路及照明维护管理新风系统、核心机房精密空调、机房办公区VRV中央空调、机房气体消防系统维护管理。具体内容详见询价文件第四章“项目需求”。

合同履行期限：服务期一年。

本项目不接受联合体参与。

本项目专门面向中小微企业采购。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料或书面承诺：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动；

3．本项目响应文件提交截止日前未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及未发现存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。响应文件中无需提供证明材料。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5. 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2023年3月10日至2023年3月15日

地点：江苏体彩网

方式：在江苏体彩网自行下载询价文件。

四、响应文件提交

截止时间：2023年3月16日9点30分（北京时间）

地点：南京市广州路191号五环大厦11楼开标室。

五、开启

时间：2023年3月16日9点30分（北京时间）

地点：南京市广州路191号五环大厦1213室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 潜在供应商对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2.响应文件制作份数要求：

2.1 纸质版响应文件正本份数：1份   副本份数：3份

2.2 供应商另准备电子版响应文件1份，用于存档查阅（正本签字、盖章后扫描，一般应为PDF或JPG格式、U盘或光盘形式）。

3. 本项目不收取询价保证金

4. 其他：有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在江苏体彩网发布的信息更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：江苏省体育彩票管理中心

地址：南京市广州路191号五环大厦3楼

联系方式：郑中025-51886163

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏省体育装备中心

地　址：南京市广州路191号五环大厦12楼

联系方式：025-51889545

3. 项目联系方式

项目联系人：倪芳、田长山

电　话：025-51889606、51889549

# 第二章  合同条款及格式

合同编号：

项目名称：五环机房维保服务项目

采购人（以下称甲方）：江苏省体育彩票管理中心

住所地：南京市广州路191号

供应商（以下称乙方）：

住所地：

采购代理机构：江苏省体育装备中心

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照江苏省体育装备中心的询价结果签订本合同。

第一条  合同标的

1、服务内容：

2、服务时间：

3、服务地点：

第二条  合同金额

本合同金额为（大写）：人民币        （￥       ），分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同价款包括但不限于服务成本、利润等费用，以及已支付或将支付的增值税、营业税和其它税费等一切相关费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务费用。

本合同执行期间合同价款不变。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于江苏省体育装备中心STZ-FSXJ23001号的采购文件和响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的响应文件和报价表；

2、谈判承诺；

3、服务承诺；

4、成交通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件。

第四条  甲方的权利和义务

1、对乙方提供的维保服务进行监督并对乙方提交的工作报告进行审核确认。

2、负责监督和检查乙方工作的进度、质量及纪律的遵守情况。发现乙方在工作中有违反相关法律法规及本合同规定行为的，应及时子以制止，并向有关部门报告直至解除委托，并追究乙方的违约责任。

3、甲方应为乙方提供必要的工作条件和工作合作，并按本合同约定支付乙方服务费用。

第五条  乙方的权利和义务

1、要求甲方为维保服务的开展提供必要的资料和便利。

2、要求甲方按合同约定及时支付维保服务费用。

3、在履行合同期间，按甲方的指示和相关规定进行机房维保服务，不得有违反相关法律法规、规章政策及行业专业标准的有关规定，不存在侵犯他人知识产权及其他任何权利的情形，并出具项目总结报告。

4、在机房维保服务工程中，对于不能明确的问题应当及时汇报给甲方。

5、在本合同履行过程中，未经甲方许可，乙方不得将甲方工作计划、工作内容等任何资料提供给第三方，不得将保密信息用于执行和项目无关的活动，不得利用保密信息与披露方以外的第三方开发和执行项目。

第六条  款项支付

1、本合同所有款项均以人民币支付；

合同生效后，每半年服务期结束后支付合同款的50%。每期付款，乙方开具等额有效发票。

2、如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后,有权从上述付款中扣除该等款项。

3、款项支付的账号：

开户行：

户  名：

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  违约责任

1、甲乙双方应本着诚信的原则共同遵守本合同，认真履行各自应尽义务。任何一方如果全部或部分不能履行义务时，违约方应向守约方赔偿由此造成的实际损失；

2、如因乙方未能完全或部分履行其责任和义务，甲方有权向工商管理及行业主管等部门提交乙方失信行为，由此所造成的一切后果由乙方承担全部责任。

3、乙方如超出合同之外的工作服务，甲方应另行支付乙方费用。

4、由于不可抗力因素致使合同无法履行或如合同超过有效期仍未履行完毕时，双方应根据具体情况及时协商解决。

5、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第九条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方签字盖章（公章或合同专用章）后生效。

2、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。

3、江苏省体育装备中心为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权依法确定乙方为中标人，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

4、本合同中记载的双方地址、电子邮件真实有效，为双方确认的送达地址和联系方式，送达地址和电子邮件发生变动应当及时书面告知对方。双方可通过联系单、信函、传真和电子邮件方式进行联系。如一方通过中国邮政特快专递向对方发送文件，因对方本合同中的地址记载错误或者地址变更未通知或者对方拒签未能送到的，视为文件已经送达对方。采用电子邮件送达文件的，视为在电子邮件发送当日相关文件已经送达对方。

5、合同及其附件中所述联系方式如有变更，变更的一方应当在变后以书面方式及时通知另一方。否则一方依据合同及其附件中所述的联系方式发出的通知经过一定期间视为通知已到达。

6、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                乙方（单位盖章）：

地址：		                       地址：

法定代表人或授权代表签字：       法定代表人或授权代表签字：

联系方式：                       联系方式：

签订日期：   年   月   日

# 第三章  成交标准

一、成交方法：

质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求，且报价最低的。

二、成交标准：

对质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定报价最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

三、成交说明：

1、本项目为专门面向中小微企业采购的采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

4、供应商提交的是可选择报价的、提交的报价超过预算或者最高限价的，其询价响应文件无效。

# 第四章  项目需求

一、项目概况

江苏体彩五环机房维保服务，服务内容包括机房基础维护管理、供配电监测系统、UPS供电系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控系统，机房供水水路、电路及照明维护管理新风系统、核心机房精密空调、机房办公区VRV中央空调、机房气体消防系统维护管理。

二、技术要求

1、供应商做好机房设备维护管理：包括供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统和保安监控系统。定期对设备进行除尘处理，清理，调整安保摄像头清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备内部。同时检查机房通风、散热、净尘、供电、气体消防等设施。机房室内温度应控制在22℃±5℃，相对湿度应控制在40%~70%。

2、供应商做好配电系统维护管理：包括主配电柜、配电线路、UPS（含控制器）和电池。根据实际情况进行电池核对性容量测试；进行电池组充放电维护及调整充电电流，确保电池组正常工作；检查记录输出波形、谐波含量、零地电压；查清各参数是否配置正确；定期进行UPS功能测试，如UPS同市电的切换试验。配电柜线路的标识及标贴更换，巡检所有接线是否松动，有无短路等安全隐患。

3、供应商做好机房消防设备维护管理：包括烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置和气体气压报警主机、气体钢瓶送检达标，并提供消防面具8个。检查火警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观及试验报警功能、气体气压报警主机功能；检查火灾警报控制器的自检、消音、复位功能及主备用电源切换功能。

4、供应商做好机房供水水路、电路及照明维护管理：水电路管线及接口的检查维护。镇流器、灯管、开发及时更换；线头氧化处理，标签巡查更换；供电线路绝缘检查，防止意外短路。

5、供应商做好机房基础维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗、指示灯、空开及相关配套的维护管理。静电地板清洗清洁，地面除尘；缝隙调整，损坏更换；接地电阻测试；主接地点除锈、街头紧固；防雷器检查；接地线触点防氧化加固。

6、供应商做好新风系统日常维护：新风主机、风管和过滤网更换。清理、检测新风系统运行情况、设备使用情况、风量排风等情况，及时发现和解决存在的隐患，定期更换过滤网，保证系统正常运行。

7、供应商做好机房办公区VRV中央空调日常维护：压缩机、分机、主机、室外机（每年清洗不少于2次）、管线、过滤网更换等。清理、检测VRV中央空调运行情况、压缩机、主机、分机等设备使用情况，及时发现和解决存在的隐患，定期更换过滤网，保证系统正常运行。

8、供应商做好机房精密空调日常维护：压缩机、主机、室外机（每年清洗不少于2次）、管线、过滤网（每年更换过滤网不少于4次）、加湿罐（每年更换加湿罐不少于1个）等；清理、检测精密空调运行情况、压缩机、主机、分机等设备使用情况，及时发现和解决存在的隐患，定期更换过滤网，保证系统正常运行。

9、供应商做好门禁设备系统和保安监控系统：检测运行情况、设备使用情况等情况，及时发现和解决存在的隐患，保证系统正常运行。

10、供应商提供以上所有服务和设备的全包服务，服务包含所有设备配件、安装及调试。采购人在合同期间不再支付任何其他的维修、配件等费用。

11、供应商每季度对机房进行一次全面维护巡检，并对检查结果进行分析，提供检查和情况分析报告，巡检当中存在的问题必须在第一时间告知招标方，征得招标方同意后进行维护和整改。合同期内，供应商需无偿提供五环机房维保服务包含项目的备件，确保机房正常运行。合同期结束后，供应商无条件配合招标方及新维保单位，进行机房维保相关事项的移交工作。

三、商务要求

1、五环机房维保服务期：自合同签订后1年；

2、服务地点：五环大厦5层江苏体彩五环机房；

3、项目预算及付款方式：本项目采购预算8万元，每半年服务期结束后支付合同款的50%。

4、供应商应具备机房日常维护能力，具有机房维护的经验。

5、供应商指定专人作为本项目的沟通人。供应商提供7×24（每周7天，每天24小时）的支持服务。供应商按照以下要求进行故障响应和故障解决。

| 故障等级 | 故障类型 | 解决时限 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 系统短路、起火、系统无输出等紧急故障 | 30分钟到场 1小时内修复 |
| 二级故障 | 整流器、逆变器不能正常工作，旁路故障，电池不能正常接入系统工作等故障 | 30分钟到场 2小时内修复 |
| 三级故障 | 不影响系统正常运行的故障 | 12小时内修复 |
| 四级故障 | 风扇故障等短期内不影响系统整体使用等故障 | 12小时内修复 |

6、供应商根据采购人需要提供必要的技术培训服务。

# 第五章  响应文件格式

说明：

凡询价文件中已提供响应文件格式的内容，供应商应按询价文件提供的格式填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”或“没有相应指标”等明确的回答文字。其余未提供格式的内容由供应商自行设计编写，但不得造成与本询价文件内容有实质性的违背。

响  应  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

地      址 ：

授 权 代 表：

联 系 电 话：

日      期 ：

主要响应文件目录

一、资格性和符合性响应检查对照表

二、资格、资信证明文件

三、报价申请及声明

四、供应商资格声明

五、报价一览表

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、询价报价需要的其他证明文件及材料（若有）

### 一、资格性和符合性响应检查对照表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 资格性和符合性响应检查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 供应商制作的响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、资格性审查 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件） |  |  |
| 2 | 2021或2022年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 公告前六个月内任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明、或官方网站打印或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料复印件，加盖公章） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明（原件） |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |
| 6 | 报价申请及声明 |  |  |
| 7 | 不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺（原件） |  |  |
| 8 | 本项目响应文件提交截止日前未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及未发现存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。响应文件中无需提供证明材料。 |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体参与 |  |  |
| 10 | 本项目专门面向中小微企业采购 |  |  |
| 二、符合性检查 |
| 1 | 询价响应报价是固定唯一的 |  |  |
| 2 | 询价响应报价不超过采购预算（最高限价） |  |  |
| 3 | 询价响应有效期为询价截止日起60天 |  |  |
| 4 | 响应文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章 |  |  |
| 5 | 法定代表人/负责人身份证明或授权委托书，按对应格式文件签署、盖章，真实有效 |  |  |
| 6 | 响应文件实质性响应询价文件技术和商务条款要求（即斜体下划线条款） |  |  |
| 7 | 无询价文件中规定的被视为无效响应的其它条款 |  |  |
| 8 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 |  |  |
| 9 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |  |  |

### 二、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2  2021或2022年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3公告前六个月内任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明、或官方网站打印或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料复印件，加盖公章）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件，格式见后）

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6报价申请及声明（原件,格式见后）

文件7不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺（原件,格式见后）

文件8本项目响应文件提交截止日前未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及未发现存在不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。响应文件中无需提供证明材料。

文件9非联合体询价承诺函（原件,格式见后）

文件10中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（原件,格式见后）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：1. 以上涉及到的资格证明文件须清晰可见相关内容，并加盖公章，否则视为无效响应。

2.上述是对供应商资格审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合询价文件要求的将取消其继续参加询价的资格。

3.供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，装备中心及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，一经查实作无效响应处理。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 《中小企业声明函》

格式2 《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

地址：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与          项目（项目编号：          ）的采购活动，签署上述项目的响应文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

注：供应商法定代表人（单位负责人）参加询价的，必须附法定代表人（单位负责人）身份证复印件并加盖单位公章，参加询价时法定代表人（单位负责人）将身份证原件带至询价现场备查。法定代表人（单位负责人）授权其他人参加询价的，仅需填写“授权委托书”。

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权      （单位名称）的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以我单位名义签署上述项目的响应文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：供应商委托受托人参加询价的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加询价时受托人将身份证原件带至询价现场备查。法定代表人（单位负责人）直接参加询价的，仅需填写“法定代表人（单位负责人）身份证明”。

不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺

致：江苏省体育装备中心

我单位参加贵中心组织的         项目（项目编号：          ）采购活动，郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日

非联合体询价承诺函

致：江苏省体育装备中心

我单位参加贵中心组织的         项目（项目编号：            ）采购活动，郑重承诺：非联合体参与询价。

供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日

### 三、报价申请及声明

致：江苏省体育装备中心

根据贵方         号询价文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方________（询价供应商名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，           签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次项目采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

3、我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的询价日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期（60天）期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在承诺的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。

6、与本次询价有关的正式通讯地址为：

地        址：

电        话：

传        真：

邮        箱:

供应商开户行：

帐        户：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（公章）：

日        期：       年    月    日

格式1、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  江苏省体育彩票管理中心 的 五环机房维保服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

五环机房维保服务项目，属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年     月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购标的所属行业属于其他未列明行业。

3、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                的              项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年     月     日

### 四、供应商资格声明

- 供应商名称：

- 地   址：                          电    话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 主要负责人：

- 职工人数：          (其中：技术人员       )

- 上一年度供应商的主要财务情况（到2022年12月31日止）

- 注册资金：________________________________

- 固定资产：________________________________

其中设备：________________________________

- 其他情况：____________________________________________

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日    期：       年    月    日

### 五、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、响应报价包括但不限于技术服务、人员经费等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、响应报价应与分项报价中总价相一致，如有不一致内容按报价一览表内容为准。

### 六、分项报价表

价格单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 简要说明 （服务内容等） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

### 七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 供应商响应情况 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、供应商须根据第四章《项目需求》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2、所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受采购文件要求。

3、偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

### 八、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 供应商响应情况 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（授权代表）签字：

日期：      年     月     日

填写说明：

1、供应商须根据第四章《项目需求》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2、所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受采购文件要求。

3、偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

### 九、询价报价需要的其他证明文件及材料（若有）

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。